Технические требования к макетам для фрезерной резки:

- Готовые макеты принимаются в формате CorelDraw в версии 12-16.

- Файл должен содержать векторные объекты и условия выполнения заказа, только предназначенные для резки (вид материала , количество, толщина , цвет).

- Размер объектов в файле задается в миллиметрах.

- Объекты должны иметь масштаб 1:1. Контур объекта должен быть замкнут.

- Файл не должен содержать двойных линий и наложений контуров друг на друга.

- Внутренние углы на сложных формах должны быть скруглены на диаметр фрезы 3,175-6 мм (зависит от толщины материала) (рис.1)

- Расстояние между деталями должно составлять не менее 5 мм. (рис.2)

- При подготовке раскроя материала под гибку (композит для световых коробов) линии сгиба отмечаются красным абрисом. Линия обреза контура отмечается черным абрисом. (рис.3)

- Максимальный размер рабочего поля фрезерного станка 2000х4000 мм, лазерного- 1200х900 мм.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

При подготовке файла учитывайте ширину материала, на котором он будет печататься.  (Раздел размеры материалов)

Требования к готовым файлам для печати предоставляемые заказчиком:

- тип файла -TIFF

- цветовая палитра -CMYK

- масштаб 1:1. Изображение "на вылет" не должно быть - файл должен иметь точные размеры для печати. Если только поля являются неотъемлемой частью макета.

- без слоёв (единственный слой Background), без альфа-каналов (Допускается применение  LZW – сжатия)

- без припусков (если они не являются обязательным для изображения)

- разрешение до 1м2 – 150 – 200 dpi; до 2м2 – 100 – 150 dpi; до 10м2 – 72 dpi; свыше 10м2 – 36 dpi

- для наклеивания на витрину с внутренней стороны помещения файл должен быть отзеркален по горизонтали

Перед отправкой файла всегда проверяйте макет в натуральную величину – «Размер при печати».

Перерасход материала считается 50% от стоимости печати за 1 кв. м.

В имени файла не должно быть точек!

Ширина материалов:

Не забывайте, что печатное поле меньше ширины рулона на 1 см с каждой стороны.

Баннер Китай (ламинированный) 3,2м  2,5м  1,6 м

Баннер Корея  (литой)  3,2м

Баннер световой 3,2м

Баннер Blockout (двухсторонний)  3,2м

Банерная сетка Китай ( на подложке) 3,2м

Пленка самоклеящаяся  Orajet 3640 1м 1,26м 1,37м 1,52м  2м 1,6м

Пленка световая Oracal 8500 1м 1,26м

Пленка Backlit (транслюцентная)  1,52 м

Перфорированная пленка 1,37 м

Бумага постерная белая ( Германия) 1,60м

Холст синтетический 1,52 м 1,27м

Фотобумага ( матовая, глянцевая)  1,27м

Ламинация 1м 1,26м 1,37м 1,52м  1,6 м

Плоттерная резка max 1,26м (само поле резки max 1,23м)

Требования к файлам

для плоттерной резки предоставляемые заказчиком :

- тип файла cdr (CorelDraw 16 и ранее)

- масштаб 1:1

- линии должны иметь наименьшую толщину (Hairline) сверхтонкая

- линии обязательно замкнутые, нет градиентов и любых эффектов

- без пересекающихся линий

- минимальная высота/ширина знаков в макете — 5мм

- текст преобразован в кривые

- файл должен быть разложен в нужном кол-ве

- по ширине файл не должен превышать 1, 23м

- в длину не более 3 метров

- в файле подписана серия пленки, № цвета, глянцевая или матовая (для 641 серии)

- должна быть подпись, только резка, или же выборка и монтажка  (очистка букв и закатка монтажной пленкой)

не допустимо

- слои

- заблокированные элементы

- элементы на разных страницах

- пересечение линий

Технические требования к файлам

для плоттерной резки по печати запрашивайте по электронной почте.